| Betriebsanweisung für den Umgang mit Rotationsverdampfern |
| --- |
| Institut /Arbeitskreis: Institut für Pharmazeutische Chemie Geltungsbereich, Arbeitsplatz: Tätigkeit: Typ Rotationsverdampfer: |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |
| Mögliche Implosionen / Zerknalle durch unsachgemäßes Arbeiten oder Verwendung ungeeigneten Materials. Verletzungsgefahr durch umherfliegen Splitter Mögliche Verbrennungen bei hohen Destillationstemperaturen |
| SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |
|  | Bedienung nur durch unterwiesenes Personal Vor dem Evakuieren Glasgefäße auf Risse , Sprünge und "Sternchen" kontrollieren Rotationsverdampfer nur hinter Schutzschild oder im Abzug bei heruntergelassenem Frontschieber betreiben. Dicht schließende Schutzbrille tragen Niedrigsieder (z.B. Dichlormethan, Ether, Pentan) nur bei Normaldruck abdestillieren Peroxidbildner vor Destillationsbeginn auf Peroxidfreiheit prüfen Explosionsfähige Stoffe nicht bis zur Trockne abdestillieren Unterdruckhaltung mittels geregelter Membranpumpe Wasserbad-Temperatur an Siedepunkt des Destillationsgutes anpassen Größtmögliche Rotationsgeschwindigkeit zur Vermeidung von Siedeverzügen einstellen |
| VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |
| Heizquelle abschalten, dann Apparatur belüften, dann Pumpe abstellen. Gerät abschalten, Netzstecker ziehen, Wiederinbetriebnahme verhindern, Vorgesetzten benachrichtigen |
| VERHALTEN BEI UNFÄLLEN/ERSTE HILFE | NOTRUF 112 |
|  | In gravierenden Fällen: Gerät stromlos schalten (NOT-AUS). Verletzten aus Gefahrenbereich retten. Notruf absetzen. Erste Hilfe leisten. Nach Haut- oder Augenkontakt mit Destillationsgut mindestens 15 min mit Wasser spülen , ggf. weitere Maßnahmen entsprechend den Angaben der stoffbezogenen Betriebsanweisungen, ggf. Arzt aufsuchen |
| INSTANDHALTUNG |
| Sichtprüfung vor jeder Benutzung Elektrische Prüfung jährlich durch elektrotechnisch unterwiesene Person Gerät vor Abgabe an die Werkstatt reinigen |
| In Kraft gesetzt |
| Ort, Datum, Unterschrift |  |

Formular erstellt: Sorg Feb 07